Caiet de sarcini privind achiziționarea bunurilor prin licitație în cadrul proiectului ,,Producerea de mobilier urban, școlar echipamente pentru locuri de joaca/antrenamente in aer liber”

Nr. d/o	Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
Lot 1	Echipament pentru vopsire Sistem de filtrare și recuperare - schimbător de căldură cameră de polimerizare a vopselei cu pulbere dotata cu un sistem de transport	buc	1	alimentarea cu tensiune a elementelor de control; / măsurarea temperaturii și reglarea acesteia; / controlul clapetelor de aer; / controlul încălzitoarelor electrice; / protecția circuitelor electrice. Caracteristicile camerei de întărire. / Tensiunea de alimentare ~3N 380/220 10% / Gama de temperaturi de funcționare în cuptor 100-230° С; / Consumul maxim de energie până la 102 kW. / Dimensiunile minime volumului intern al cuptorului / lățime1830 mm adâncime 6000 mm înălțime 1900 mm Precizia măsurării temperaturii ±1° CU Cronometru programabil 1÷500 min. / Sistem de transport : 8 monoșine cu lungimea de 6000 mm ar trebui să se deplaseze de-a lungul fermelor transversale
Lot 2	Mașină de amprentat metal la rece	Buc.	1	Puterea motorului principal: de la 7,5 kW / Puterea motorului de extracții: de la 0,75 kW / Viteza de lucru: de la 40 cm/secunda Capacitate de prelucrare: Profil pătrate: de la 10x10mm până la 24x24mm Profil: lățimea de la 12x3mm până la 50x10mm Țeavă pătrată de la 15x15x1,5mm până la 60x60x3mm • Țeavă rectangulară de la 30x20x1,5 până la 60x40x4,0mm Accesorii (incluse în preț): • Unitate de îndreptare • Role de amprentare pentru otel lat de 40 mm • Role de amprentare oțel pătrat • Role de amprentare țevi pătrate și rectangulare • Role de amprentare oțel lat pe margini
	Cerințe fata de termenul de garanție			Garanție: 12 luni
	Termenul de livrare			90 zile calendaristice
	Condiții de livrare			INCOTERMS 2021
	Cerințe post-garanție			Posibilitatea semnării contractului post-garanție (de către beneficiarul bunului).
	Conformitatea cu standarde de conformitate			CE – Ecologic Clean
	Certificat de origine			De la producător
	Termenul de valabilitate a ofertei:			60 zile calendaristice